Standard wykończenia domu  bliźniak Radzyny pow. 80 m2

FUNDAMENTY

• fundamenty posadowione na gruncie za pośrednictwem chudego betonu C12/15 (B15)gr. 10cm

• ławy fundamentowe  wylewane z betonu towarowego C16/20 (B20)

• ściany fundamentowe z bloczków betonowych klasy M6 gr.25cm na zaprawie cementowej M10,    ocieplenie ścian fundamentowych ze styropianu gr. 12cm

• izolacja fundamentów pozioma- papa termozgrzewalna asfaltowa izolacyjna bezpośrednio na ławie

• izolacja fundamentów pionowa- lepik na zimno (Dysperbit)

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

• ściany nośne  pustak ceramiczny gr. 24cm

• ścianki działowe beton komórkowy gr. 12cm

• strop gęstożebrowy  typu Teriva  gr. 24cm

• schody żelbetowe zabiegowe wylewane razem ze stropem

• dach -  dachówka cementowa   w kolorze czerwonym, opierzenia rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

• kominy część zewnętrzna z cegły klinkierowej,  wentylacyjne i spalinowe do kotła gazowego wykonane z  kształtek wentylacyjnych, dodatkowo wykonano przewód dymowy pod kominek wraz z napowietrzeniem zewnętrznym

PRACE WEWNĘTRZNE

• posadzka na gruncie - izolacja termiczna styropian gr. 15cm EPS 100 układany mijankowo (10cm+5cm), posadzka maszynowa gr. 8cm

• posadzka na piętrze - izolacja termiczna styropian gr. 4cm EPS 100, posadzka maszynowa gr. 6 cm

• tynki wewnętrzne  maszynowe gipsowe kategorii  III

• instalacja centralnego ogrzewania i instalacja wodna  wykonana z materiałów marki  TECE

• kocioł kondensacyjny marki Junkers, Viessmann lub Wolf  wraz z regulatorem pokojowym

•  grzejniki PURMO  z głowicami termostatycznymi

• instalacja elektryczna

•  instalacja antenowa 1 punkt  w salonie

• instalacja alarmowa podtynkowa-okablowanie

•  izolacja cieplna strychu z wełny mineralnej gr. 25cm (20cm+5cm)+ folia paroizolacyjna

PRACE ZEWNĘTRZNE

• elewacja- izolacja termiczna wykonana ze styropianu gr. 15 cm, tynk silikatowo- silikonowy, faktura "kamyczkowa",  wysoce odporny na warunki atmosferyczne,  rozwój grzybów, alg i pleśni

• okna "Veka" model Perfectline zaokrąglony 5-cio komorowe 2-szybowe  od strony  zewnętrznej w kolorze złoty dąb ,od wewnętrznej białe

• zamontowane  skrzynki do rolet

• parapety zewnętrzne z blachy powlekanej

• drzwi zewnętrzne  "Delta ‘’  antywłamaniowe

PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW

• przyłącze elektroenergetyczne

• przyłącze wodociągowe

• podłączenie domu do zbiornika bezodpływowego na ścieki   o pojemności 9m3

• przyłącze gazowe

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej według Kodeksu Cywilnego.